## Slide 1: Projektni zadatak iz specijalnih električnih instalacija
Vojinović Vladimir 131/06
Božić Vladimir 234/06

## Slide 2: Cilj projekta
Simulirati rad sistema za po jedan zimski i letnji mesec u nekom od programskih paketa
Prikazati promene snaga generatora kao i promenu kapaciteta korišćenih baterija u toku vremena

## Slide 3: Elementi sistema
Vakuum crpka : P=300W, cosφ=0.86,η=0.88,Un=1×220V
Automatika za merenje i upravljanje : P=100W
Invertor : ηinv=0.9
Solarni paneli: P=175W
Vetrogenerator : P=1400W
Baterije : Q=225Ah,Un=12V,R=20mΩ

## Slide 4: Postupak proračuna
Iz karateristike vetrogeneratora i vrednosti zadatih brzina vetra se, koristeći metodu interpolacije, dobija njegov dnevni dijagram snaga
Snage panela se čitaju iz date tabele tipičnih dnevnih vrednosti
Računaju se vrednosti napojnih struja i snaga u DC i AC delu kola tokom dnevnog i mesečnog perioda
Na osnovu prethodnih podataka bira se optimalan broj panela i baterija prema zadatim uslovima rada.
Vrši se prikaz karakterističnih vrednosti u toku proračunskih intervala

## Slide 5: Dijagram snaga vetrogeneratora
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Promena snage vetrogeneratora zimi | 1.3218 | 1.0656 | 0.96139 | 1.2282 | 0.67475 | 0.31138 | 0.48905 | 0.3765 | 0.45252 | 0.45712 | 0.44845 | 0.21601 | 0.078022 | 0.0026604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046566 | 0.1802 | 0.1353 | 0 | 0 | 0.17296
Promena snage vetrogeneratora leti | 0.017017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01335 | 0.10248 | 0.048238 | 0 | 0 | 0.08217 | 0.98216 | 0.77327 | 0.67513 | 0.89482 | 0.48026 | 0.18921 | 0.346 | 0.20809 | 0.29714 | 0.3065 | 0.29757 | 0.16697

## Slide 6: Dijagram snaga solarnih panela
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Promena snage solarnog panela zimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7821 | 41.334 | 54.8612 | 63.0064 | 65.5944 | 62.6236 | 54.2572 | 40.7577 | 22.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Promena snage solarnog panela leti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5066 | 12.1281 | 39.3207 | 66.0488 | 87.1852 | 102.3055 | 111.2436 | 113.9155 | 110.3748 | 100.7987 | 85.4358 | 64.5064 | 38.3627 | 11.8469 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 7: Dijagram promene kapaciteta baterije
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Promena kapaciteta baterije zimi | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 220.3341 | 205.4104 | 225 | 225 | 225 | 220.3341 | 215.6682 | 225
Promena kapaciteta baterije leti | 225 | 220.3341 | 215.6682 | 200.7445 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225

## Slide 8: Hvala na pažnji Za sva pitanja obratiti se na mail vlakietf@gmail.com mushema17@yahoo.com