## Slide 1: Domaći zadatak
Priključivanje elektrolučne peći na elektroenergetski sistem
Specijalne električne instalacije
Grupa
Spasoje Mirić 324/08
Stevan Stanišić 213/08
Ljupče Litajkovski 3251/11
Predmetni nastavnik
Prof. Dr. Zoran Radaković

## Slide 2
Domaći zadatak 9
Na Elektroenergetski sistem (EES) je potrebno priključiti elektrolučnu 100 tonsku peć snage 80 MVA. Priključak peći se predviđa na naponskom nivou 110 kV. Sa sabirnica na koje se priključuje peć se napaja i gradsko stambeno područje. Potrebno je izvršiti relevantne analize vezane za flikere.
Peć se isporučuje sa svojim transformatorom, nazivne snage 80 MVA, sprega Dy. Napon primara transformatora iznosi 35 kV, a najviši napon sekundara 761 V. Njegova impedansa (na niskonaponskoj strani) iznosi Zpt = (0.05 + j 0.39) mΩ. Impedansa sekundarnog kola pećnog transformatora iznosi Zsk = (0.23 + j 3.8) mΩ.
Za transformaciju napona 110 kV/35 kV je definisan transformator nazivne snage 100 MVA, vrednosti relativnog napona kratkog spoja ukT = 13 %. Najmanja snaga kratkog spoja mreže 110 kV na mestu priključka (pri najpovoljnijim uklopnim stanjima) iznosi 2300 MVA.

## Slide 3
Izračunati vrednost fluktuacije napona na nivou 35 kV pri promeni radne tačke između nominalne i kratkog spoja na kružnom dijagramu (do te promene radne tačke dolazi u fazi topljenja šarže). Odrediti potrebnu snagu postrojenja za dinamičku kompenzaciju kojom bi se fluktuacija napona na sabirnicama 35 kV svela na vrednost 0.5 %.
Promena reaktivne snage peći pri njenom nominalnom radu iznosi ±20% oko nominalne reaktivne snage.
Koliko iznosi reaktivna snaga kondenzatora za kompenzaciju reaktivne snage kojom se faktor snage osnovnog harmonika dovodi na jediničnu vrednost (smatrati da se ne postavljaju filtri za filtraciju viših harmonika)? Kolika je vrednost induktivnosti koje se koriste za sinhronu (dinamičku) kompenzaciju reaktivne snage?
Izvršiti numeričku simulaciju rada peći na mreži, sa postrojenjem za dinamičku kompenzaciju reaktivne snage. Kao rezultat prikazati promenu talasnih vrednosti struje peći i napona na sabirnicama 35 kV, i to u dva vremenska perioda: 20 ms i 500 ms. Učestanost varijacije reaktivne snage peći je 2 Hz, dok spektar struje peći sadrži neparne harmonike do harmonika reda 13, čija je efektivna vrednost: I = 1.25 I1 / 2; I1 predstavlja efektivnu vrednost struje osnovnog harmonika. Odrediti spektralni sastav struje kroz kondenzatore i napona na sabirnicama 35 kV pri minimalnoj i maksimalnoj struji peći.
Potražiti na internetu i u slučaju pozitivnog ishoda prikazati da li osim sinhronih motora u praznom hodu i rešenja koje se koristi u ovom zadatku postoje i neka druga tehnička rešenja za dinamičku kompenzaciju reaktivne snage.

## Slide 4: Teorija:
Kod nekih prijemnika se u toku rada javlja stalna promena reaktivne snage, koja na ekvivalentnoj impedansi mreže izaziva stalne promene pada napona. Te promene pada napona izazivaju “ treperenje napona “ tj. stalnu promenu efektivne vrednosti napona na prijemnicima. U ovom zadatku se posmatraju problemi u vezi sa “ treperenjem napona “ zbog prisustva elektrolučne peći. Rad elektrolučne peći u stabilnom stanju karakteriše konstantna vrednost aktivne i promenljiva vrednost reaktivne snage. To je posledica automatskog pokretanja elektroda pomoću regulisanog pogona (na taj način se odrzava stalna vrednost impedanse luka) i pojava u električnom luku svake od faza. Jednačina koja određuje promenu pada napona glasi:
Un – nominalni napon na mestu priključka
Sks – snaga kratkog spoja na mestu priključka
Qp – promenljiva reaktivna snaga prijemnika

## Slide 5
Od promene reaktivne snage zavisiće promena pada napona. Promena pada napona biće veća ukoliko je veći odnos promene reaktivne snage prema snazi kratkog spoja mreze. Učestanost promena efektivne vrednosti napona je nekoliko Hz. Zbog toga će, na primer, svetosni fluks inkadascentnih električnih izvora treperiti istom učestanošću. Ukoliko je “ treperenje napona “ iznad prihvatljivog nivoa, potrebno je izvršiti kompenzaciju reaktivne energije promenljivom snagom.
Kružni dijagram elektrolučne peći sa kog se vidi da se za malo kretanje radne tačke oko nominalne (B2) malo menja aktivna, a mnogo reaktivna snaga

## Slide 6: Priključak elektrolučne peći na EES
Δ
Y
T1
110kV/35kV
SnT1=100 MVA
ukt=13%
T2
35kV/761V
SnT2=80 MVA
Zpt=(0,05+j0,39)mΩ
110kV
35kV

## Slide 7: Zamenska šema
110kV

## Slide 8: Impedansa peći pri nominalnom radu
110kV

## Slide 9: U režimu kratkog spoja prividna snaga koja se uzima iz mreže:

## Slide 10: U toku nominalnog rada peći prividna snaga koja se uzima iz mreže:

## Slide 11: Snaga kondenzatora za dinamičku kompenzaciju reaktivne snage pri nominalnom radu kojom se faktor snage osnovnog harmonika dovodi na jediničnu vrednost (uzima se prema najvećoj očekivanoj vrednosti reaktivne snage postrojenja) iznosi:
Vrednost induktivnosti tiristorski kontrolisane prigušnice koja se koristi za sinhronu (dinamičku) kompenzaciju varijacije reaktivne snage ± 20% oko nominalne (uzima se prema razlici minimalne i maksimalne očekivane reaktivne snage postrojenja):

## Slide 12
Provera fluktuacije napona na sabirnicama 35kV pri promeni radne tačke izmedju nominalne i kratkog spoja na kružnom dijagramu elektrolučne peći:

## Slide 13: Vidi se da je potrebno izvršiti kompenzaciju reaktivne snage.

## Slide 14: Simulacija rada peći na mreži sa postrojenjem za dinamičku kompenzaciju reaktivne snage
Kod dinamičke kompenzacije imamo vezane paralelno bateriju kondenzatora i tiristorski kontrolisanu prigušnicu. Baterija kondenzatora vrši kompenzaciju reaktivne snage. Dinamička kompenzacija se koristi u slučajevima kada se ima oscilovanje reaktivne snage u širokom opsegu. Proračunava se najgori mogući slučaj i ugrađuje se odgovarajuća baterija. Paralelna veza tiristorski kontrolisane prigrušnice služi za podešavanje predate reaktivne snage. Ona proizvodi reaktivnu snagu tako da zajedno zadovoljavaju potrebe postrojenja za reaktivnom snagom. Koliko će reaktivne snage proizvesti zavisi od ugla paljenja tiristora, i tu nastaje problem pošto se prekidanjem sinusoide njenim odsecanjem stvaraju harmonici koji odlaze u mrežu.
35kV
Δ
Y
110kV
L
C

## Slide 15: Simulacija u Simulink-u

## Slide 16: Podblokovi
Generator harmonika
Talasni oblik prvog harmonika

## Slide 17
Efektivna vrednost osnovnog harmonika
Talasni oblik petog harmonika

## Slide 18: Struja peći za 20 ms

## Slide 19: Struja peći za 500ms

## Slide 20: Napon na sabirnicama 35kV za 20ms

## Slide 21: Napon na sabirnicama 35kV za 500ms

## Slide 22: Struja kroz kondenzatorsku bateriju za 20ms

## Slide 23: Struja kroz kondenzatorsku bateriju za 500ms

## Slide 24: Spektralni sastav struje kroz kondenzatore pri minimalnoj struji peći

## Slide 25: Spektralni sastav struje kroz kondenzatore pri maksimalnoj struji peći

## Slide 26: Spektralni sastav napona na sabirnicama 35kV pri minimalnoj struji peći

## Slide 27: Spektralni sastav napona na sabirnicama 35kV pri maksimalnoj struji peći

## Slide 28
Uređaji za dinamičku kompenzaciju reaktivne snage | 
Prepobuđen sinhroni motor | Synchronous condenser (capacitor, compensator)
Statički kompenzator reaktivne snage | Static Var Compensator (SVC)
Statički sinhroni kompenzator | Static Synchronous Compensator (STATCOM)
Objedinjeni regulator tokova snaga | Unified Power Flow Controller (UPFC)

## Slide 29: STATCOM
STATCOM je uređaj za regulaciju baziran na naponom napajanom pretvaraču (voltage-source converter – VSC) i može da proizvodi ili troši reaktivnu energiju iz mreže. Ako se poveže na izvor električne energije (npr. akumulatorsku bateriju) može da pruža i aktivnu snagu. Član je FACTS familije uređaja.
Fleksibilni sistem za prenos naizmenične struje (Flexible Alternating Current Transmission System –FACTS) je sistem koji se sastoji od statičkih uređaja koji se koriste za prenos naizmenične električne energije. Namenjen je da poboljša kontrolabilnost i poveća sposobnost prenosa energij u mreži. Baziran je na energetskoj elektronici.

## Slide 30: STATCOM
Reaktivna snaga na terminalima STATCOM-a zavisi od amplitude naponskog izvora. Na primer, ako je napon pretvarača veći od napona mreže na mestu priključenja, STATCOM proizvodi reaktivnu struju. Sa druge strane, kada je amplituda naponskog izvora manja od napona mreže, on apsorbuje raktivnu snagu.

## Slide 31: STATCOM
Vreme reagovanja STATCOM-a je manje od statičkog kompenzatora reaktivne snage (SVC) zbog bržeg delovanja IGBT tranzistora. STATCOM pruža bolju kompenzaciju na malim naponima nego SVC, zato što reaktivna snaga iz STATCOM-a opada linearno sa naponom (struja može da se održava na naznačenoj vrednosti čak i pri malim naponima). Izlaz snage SVC-a je proporcionalan sa kvadratom amplitude napona. Ovo čini da dostupna reaktivna snaga drastično opadne kada opadne napon, time smanujući stabilnost SVC-a.

## Slide 32: UPFC
UPFC je električni uređaj za brzu kompenzaciju reaktivne snage. Koristi par trofaznih kontrolabilnih mostova za generisanje struje koja je injektira u prenosnu liniju korišćenjem rednog transformatora. Kontroler može da upravlja tokovima aktivne i reaktivne snage. UPFC koristi ‘solid state’ uređaje koji pružaju funkcionalnu fleksibilnost koja se obično ne može postići konvencionalnim tiristorski kontrolisanim sistemima.

## Slide 33: UPFC
UPFC je kombinacija STATCOM-a i statičkog sinhronog rednog kompenzatora (Static Synchronous Series Compensator – SSSC) koji su spojeni preko zajedničke veze jednosmernog napona.

## Slide 34: Hvala na pažnji!