## Slide 1
Specijalne električne instalacije
l domaći zadatak
Grupa 8
Mentor : prof Dr. Zoran Radaković
Studenti : Nika Pešić
Kristina Pjevčević
Dušan Stojanović

## Slide 2: Proračun fotonaponski generisane električne energije
Problem koji inženjer često mora da reši jeste predvidjanje električnih karakteristika i ponašanja solarnih generatora za date informacije o generatoru, geografskom položaju, kao i lokalne vremenske prilike. Konkretno, to predstavlja osnovu za estimaciju isporučene električne energije generatora, što je kritičan korak u bilo kojoj optimizaciji FN sistema. Ovo dovodi do pitanja uspostavljanja i usvajanja nominalnih vrednosti FN modula, pri kojima se navode performanse i ostale karakteristike, i definisanje metoda za izračunavanje karakteristika pri preovladjujućim uslovima kao što su solarna iradijansa, temperatura, brzina vetra itd.

## Slide 3
Da bi se električna energija dobijena u fotonaponskim (FN) modulima mogla praktično iskoristiti neophodno je da uz FN module imamo i baterije akumulatora, kontrolere punjenja akumulatora i invertore, svi ti uredjaji čine FN sistem.
Koji može da radi kao samostalni ili kao uredjaj povezan na mrežu.
Samostalni mogu biti autonomni ili hibridni

## Slide 4
Tradicionalno, FN moduli su klasifikovani u okviru tzv. Standardnih uslova ispitivanja (STC) (zračenje: 1000 W/m2, spektar: АМ1.5 i temperatura ćelije: 25°C). Najčešći uobičajeni slučaj je da su poznate vrednosti struje kratkog spoja, napona otvorenog kola, i maksimalna snaga, koji su uvek dati kao kataloški podaci od strane proizvodjača.
Pored toga, karakterizacija FN modula je završena merenjem nominalne radne temperature ćelije (eng. Nominal Operating Cell Temperature, NOCT), definisana kao temperatura koju postiže ćelija kada na FN modul padne zračenje od 800 W/m2 i temperaturi ambijenta od 20°C.

## Slide 5
Zadatak : Računanje perioda povratka investicije jednog PV sistema na lokaciji Beograda.
Procena je vršena za snagu solarnog sistema od 25 kW.
Paneli su maksimalne snage Pm=240W, tako da se postrojenje sastoji od 104 panela.

## Slide 6
U ovom konkretnom slučaju korišćena je sledeća oprema:
Fotonaponski modul Schuco MPE 240 PS 09
Fotonaponski invertor nominalne snage 25kW Schuco SGI 25k

## Slide 7
ISC* = 8,47 A
VOC* = 37,67 V
IMP* = 8,06 A
VMP* = 29,80 V
PMP* = 240 W
NOCT = 43°C
Karakteristike datog PV modula :

## Slide 8
Zagarantovana cena isporučenog kWh električne energije iznosi 23 evrocenta
Fiksno godisnje održavanje sistema proceniti kao 0.5% od ukupne investicione sume
Dohodovnost generatora opada svake godine za 1% vrednosti koju ima novi generator
Usvojiti prosečnu kamatnu stopu od k=2%
Sve troškove i dobi svoditi na kraj perioda eksploatacije (20 godina), tako što se T koji se napravi posle n godina od početka eksploatacije svodi na kraj eksploatacije
(T20) preko formule T20 = T(1+ k/100)20-n
Ekonomska analiza izvršena je na osnovu sledećih pretpostavki:

## Slide 9: Proizvodnja električne energije jednog panela po satu u toku jedne godine
Chart: 

## Slide 10: Grafički prikaz proizvodnje električne energije panela po mesecima
Chart: Proizvodnja električne energije po mesecima
| Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar
Proizvodjnnje elektricne energije po mesecima | 21970.2212 | 22865.7071 | 31975.8433 | 34808.1192 | 43696.5378 | 40478.4378 | 38434.1699 | 41612.5317 | 25106.7109 | 25836.2186 | 18856.5337 | 17884.9403

## Slide 11: Prikaz troškova i dobiti fotonaponskog sistema u periodu od 20 godina
god | Psum[Wh/god] | Dobit[€] | Investicija[€] | Feed in tarifa | Odrzavanje[€/god] | kamata
 | 37806701 |  | 36000 | 0.23 | 180 | 0.02
1 | 37806.701 | 8695.541 |  |  | 180 | 
2 | 37428.63399 | 8608.586 |  |  | 180 | 
3 | 37050.56698 | 8521.63 |  |  | 180 | 
4 | 36672.49997 | 8434.675 |  |  | 180 | 
5 | 36294.43296 | 8347.72 |  |  | 180 | 
6 | 35916.36595 | 8260.764 |  |  | 180 | 
7 | 35538.29894 | 8173.809 |  |  | 180 | 
8 | 35160.23193 | 8086.853 |  |  | 180 | 
9 | 34782.16492 | 7999.898 |  |  | 180 | 
10 | 34404.09791 | 7912.943 |  |  | 180 | 
11 | 34026.0309 | 7825.987 |  |  | 180 | 
12 | 33647.96389 | 7739.032 |  |  | 180 | 
13 | 33269.89688 | 7652.076 |  |  | 180 | 
14 | 32891.82987 | 7565.121 |  |  | 180 | 
15 | 32513.76286 | 7478.165 |  |  | 180 | 
16 | 32135.69585 | 7391.21 |  |  | 180 | 
17 | 31757.62884 | 7304.255 |  |  | 180 | 
18 | 31379.56183 | 7217.299 |  |  | 180 | 
19 | 31001.49482 | 7130.344 |  |  | 180 | 
20 | 30623.42781 | 7043.388 |  |  | 180 | 

## Slide 12: Prikaz troškova i dobiti fotonaponskog sistema u periodu od 20 godina svedeno na period eksploatacije od 20 godina
god | Dobit [€] | Investicije [€] | Odrzavanje [€] | Gubici investicija + odrzavanje [€]
 |  | 53494.10626 |  | 
1 | 12667.76162 |  | 262.2260111 | 53756.33227
2 | 24962.94201 |  | 519.3103356 | 54013.41659
3 | 36895.28186 |  | 771.3537911 | 54265.46005
4 | 48474.28312 |  | 1018.455218 | 54512.56147
5 | 59709.2146 |  | 1260.711519 | 54754.81777
6 | 70609.11748 |  | 1498.217696 | 54992.32395
7 | 81182.81069 |  | 1731.06689 | 55225.17314
8 | 91438.89608 |  | 1959.350413 | 55453.45667
9 | 101385.7636 |  | 2183.157788 | 55677.26404
10 | 111031.5964 |  | 2402.576784 | 55896.68304
11 | 120384.3755 |  | 2617.693446 | 56111.7997
12 | 129451.8845 |  | 2828.592135 | 56322.69839
13 | 138241.7149 |  | 3035.355555 | 56529.46181
14 | 146761.2697 |  | 3238.06479 | 56732.17105
15 | 155017.7686 |  | 3436.799335 | 56930.90559
16 | 163018.2521 |  | 3631.637124 | 57125.74338
17 | 170769.5855 |  | 3822.654564 | 57316.76082
18 | 178278.4637 |  | 4009.926564 | 57504.03282
19 | 185551.4143 |  | 4193.526564 | 57687.63282
20 | 192594.8027 |  | 4373.526564 | 57867.63282

## Slide 13: Grafički prikaz rezultata
Chart: 
Ukupna dobit posle n-te godine | 12667.7616 | 24962.942 | 36895.2819 | 48474.2831 | 59709.2146 | 70609.1175 | 81182.8107 | 91438.8961 | 101385.7636 | 111031.5964 | 120384.3755 | 129451.8845 | 138241.7149 | 146761.2697 | 155017.7686 | 163018.2521 | 170769.5855 | 178278.4637 | 185551.4143 | 192594.8027
Investicija + odrzavanje | 53756.3323 | 54013.4166 | 54265.46 | 54512.5615 | 54754.8178 | 54992.324 | 55225.1731 | 55453.4567 | 55677.264 | 55896.683 | 56111.7997 | 56322.6984 | 56529.4618 | 56732.171 | 56930.9056 | 57125.7434 | 57316.7608 | 57504.0328 | 57687.6328 | 57867.6328
Sa grafika se vidi da dati FN sistem isplati posle 5. godine

## Slide 14
Sada razmatramo isplativost korišćenja Fn sistemom koji ima automatsko podešavanje nagiba panela.
Posmatramo jedan reprezentativan mesec npr. Jun sa optimalnim nagibom panela od 0°

## Slide 15: Zavisnost sunčeve iradijanse od nagiba solarnog modula

## Slide 16
Jun nagib 35° | Jun nagib 0° | Razlika u %
40478.43783 | 45726.14921 | 0.129642142
Chart: 
| Jun nagib 35 stepeni | Jun nagib 0 stepeni
Poredjenje energije proizvedene u junu | 40478.4378 | 45726.1492

## Slide 17
Hvala na pažnji!